## Slide 1: Приклейка обшивки к набору корпуса катера на днищевую часть.

## Slide 2: Цель занятия: отработать технику приклеивания обшивки к набору корпуса катера на днищевую часть.
Материалы : изогнутые рейки обшивки, клей ПВА, кисть для клея, брусок с наждачной бумагой, канцелярский нож, ножёвка.

## Slide 3: Пошаговая подготовка и приклейка обшивки.
1.После того, как были приклеены бортовые рейки, мы обрезаем с помощью ножа до шпангоута излишки.Рис.1,Рис.2.
2.Подрезаем кромку рейки до стрингера. Рис.3
Рис.1
Рис.2
Рис.3

## Slide 4
Зачищаем с помощью бруска с наждачной бумагой рейки (стрингера) так, чтобы они при прикладывании линейки к шпангоуту не образовывалась щель. Как на Рис.2
Рис.2

## Slide 5: .
1.Берём широкую рейку и прикладываем её к набору корпуса так, чтобы край рейки шёл по краю паза в шпангоуте. Отмечаем карандашом место где будет заканчиваться рейка в носовой и кормовой части. Рис.1, Рис.2.
2.Промазываем клеем шпангоуты и приклеиваем рейку обшивки.Рис.3, Рис.4.
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4

## Slide 6
В носовой части рейка обшивки заходит за край шпангоута. Проводим карандашом линию краёв шпангоутов. Рис1.
Излишнею часть обрезаем ножом. Рис.2
Подрезаем обшивку так, чтобы при постановке рейки между обшивкой и рейкой не было зазора. Рис.3
Тоже самое делаем и со вторым бортом.
Рис.1
Рис.2
Рис.3

## Slide 7
1.Промазываем клеем оставшийся набор корпуса и приклеиваем вторую рейку.Рис1. Рис.2.
2.Также поступаем и с другой стороной. Рис.3
Рис.1
Рис.2
Рис.3