## Slide 1: Приклейка обшивки к набору корпуса катера по бортам.

## Slide 2: Цель занятия: отработать технику приклеивания обшивки к набору катера.
Материалы : изогнутые рейки обшивки, клей ПВА, прищепки, кисть для клея, молоток, маленькие гвозди брусок с наждачкой.

## Slide 3: Пошаговая подготовка и приклейка обшивки.
Прибиваем каркас катера к ровной доске или поверхности называется он (стапель). Прибиваем маленькими гвоздиками так,чтобы не было зазора между палубой и стапелем.

## Slide 4
Зачищаем с помощью бруска с наждачной бумагой рейки (стрингера) если они выступают за шпангоуты (до шпангоутов).

## Slide 5: .
Примеряем рейку к боковой части набора (борт катера).
Промазываем клеем стрингера и шпангоуты.

## Slide 6
Приклеиваем рейки обшивки к набору катера, так чтобы не было зазора между палубой и рейкой.
Прижимаем рейку к набору корпуса с помощью прищепок по всей длине.
Ждём 30 минут пока подсохнет. Желательно не трогать в течении этого времени, чтоб не сдвинуть рейку. Полное высыхание 2часа.
Тоже самые проводим и со вторым бортом.